ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ АНПД. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН НА ОСНОВЕ РЕАГЕНТА НТЖ-ЗМ1

НА УРЕНГОЙСКОМ НГКМ.

(Т.С. Цурикова, ТюмГНГУ, ИНиГ, НРК-05-2)

Проведение ремонтных работ в условиях аномально-низкого пластового давления (АНПД) отличается повышенной сложностью. Анализ горно-геологических условий эксплуатации  скважин  крупных газоконденсатных месторождений показывает, что применяемые в начальный период разработки месторождения традиционные  жидкости   глушения  (растворы хлористого кальция  и  натрия, гидрофобные эмульсии, иивертно-мицеллярные дисперсии  и  т.д.) на поздней стадии эксплуатации, особенно при АНПД, малопригодны. Высокая инфильтрация этих растворов в условиях высокой репрессии способствует образованию значительной зоны  их  проникновения в  пласт, что резко ухудшает фильтрационные характеристики  пласта   и  создает ряд трудноразрешимых проблем при освоении  скважин  после  ремонта. В частности, для восстановления притока требуются дополнительные мероприятия по воздействию на призабойную зону  пласта  (ПЗП), связанные с большими затратами средств  и  времени. В некоторых случаях  глушение   скважин  вышеперечисленными  жидкостями  становится невозможным, поскольку происходит  их  поглощение в сильно дренированном интервале зоны перфорации с последующим газопроявлением из менее дренированных интервалов.

Так, на месторождениях ООО «Газпром добыча Уренгой», после  глушения   скважин  глинистыми дисперсиями или растворами хлористого кальция дебиты неокомских газоконденсатных  скважин  снижаются на 60-63%, а сеноманских газовых - на 20%. Как правило, объем используемых  жидкостей  в 2-3 раза превышает объем  скважин, что впоследствии увеличивает сроки  их  освоения до 4-20 суток для неокома  и  3-6 суток для сеномана. При этом выход на до-ремонтный режим эксплуатации по экстраполяционным кривым составляет, соответственно, 218  и  207 суток. Для предотвращения выбросов на каждой третьей  скважине  осуществляется повторное  глушение, что приводит к еще более глубокой кольматации пористой среды  и  дальнейшему снижению продуктивности  скважин. Восстановительные работы  и  освоение таких  скважин  иногда превышают стоимость  их  строительства.

Поэтому в настоящий момент наиболее актуальным направлением в области  глушения   скважин  с АНПД является разработка специальных составов, обладающих регулируемой инфильтрацией в  пласт, обеспечивающих сохранение  коллекторских   свойств  продуктивного  пласта   и  технологичных в применении при температурах до минус 45 °С. Кроме того, для обеспечения эффективности  глушения  выбор  свойств  технологической  жидкости  в конкретных условиях должен осуществляться на основе теоретических расчетов  и  лабораторных исследований по моделированию процессов  глушения   и  последующего освоения  скважин.

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение (УНГКМ) вступило в позднюю стадию разработки. Этот этап характеризуется падением пластовых давлений ниже гидростатического (Ка=0,4 – 0,5);  поднятием ГВК; старением и коррозионным изнашиванием конструктивных элементов скважин. Что приводит не только к повышению сложности технологического процесса глушения, но и к увеличению времени ремонта из-за необходимости поддержания требуемого уровня ЖГ в скважине путем систематического долива, дополнительному расходованию средств и материалов. Таким образом, используемые ЖГ по отдельным параметрам перестают удовлетворять требованиям  технологической подготовки и проведения ремонтных работ в условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД). Так, используемые технологические жидкости на основе солевых растворов хлоридов натрия и калия  с добавкой метанола или водометанольные растворы, в силу  низких вязкостных и реологических свойств (не более 15 секунд) не обеспечивают надежной циркуляции, а, следовательно, выноса механических частиц в процессе таких операций, как: фрезерование посторонних предметов и элементов оборудования; разбуривание цементных мостов; промывка песчаных пробок.  По тем же причинам, из-за чрезмерного поглощения указанных ЖГ  отмечается снижение фильтрационных свойств призабойной зоны продуктивного пласта по сравнению с доремонтными. В 2006-2008 гг. на технологические операции, связанные с ликвидацией поглощений, в процессе промывки забоя скважин  затрачено до 16% общего календарного времени, а увеличение затрат по отдельным скважинам достигает до 30-35%.  Кроме того, принадлежность метанола  к 1 классу опасности, не всегда позволяет применять его при подготовке  скважин к ремонту, а также производить отбор для повторного использования, что повышает суммарный расход химических реагентов при КРС.

В этой связи,  специалистами ООО «Газпром добыча Уренгой» с привлечением института органической химии УНЦ РАН, в качестве альтернативы водным растворам солей и метанолу, была предложена нетоксичная и эффективная по свойствам технологическая жидкость, позволяющая совершенствовать технологические процессы глушения и ремонта скважин в условиях АНПД. В результате была подобрана смесь органических соединений, в состав которой входят полигликоли и одноатомные спирты, названная низкотемпературной жидкостью  (далее НТЖ-ЗМ1).

Технологическая жидкость НТЖ-ЗМ1 представляет собой темно-коричневую смесь одноатомных и многоатомных (полигликолей) спиртов – побочный продукт пищевой промышленности, с характерным запахом, без видимых примесей и относится к 4 классу опасности. Концентрированная НТЖ-ЗМ1 обладает следующими физическими свойствами: условная вязкость 27 сек. при 200С; плотность 1,01 г/см3; температура замерзания – 550С.

С целью определения влияния на проницаемость нижнемеловых отложений УНГКМ реагента НТЖ-3М1 проведен комплекс лабораторных исследований.  В рамках эксперимента проводилось изучение изменений проницаемости порового пространства керна с различным типом насыщения, при воздействии на него жидкости глушения НТЖ-3М1 и реагентов используемых при ремонте скважин.

Предварительно через образцы прокачивалась вода, нефть или конденсат в объеме 100мл и определялась их проницаемость. Далее через образцы прокачивали концентрат реагента НТЖ-3М1 и его растворов концентрацией 20% и 50%, после чего определялось изменение проницаемости. Исследования проводились при условиях t = 800C, Р =120кг/см2.

В результате проведенных лабораторных исследований установлено что:

-  проницаемость образцов керна после воздействия НТЖ-3М1  не снизилась, а в отдельных случаях отмечалось улучшение последней;

-   при воздействии на водонасыщенные образцы керна жидкостью на основе НТЖ-3М1 отмечается значительное улучшение их фильтрационных характеристик, причем после прокачки водных растворов НТЖ-ЗМ1 на 80 – 100%, а в отдельных случаях достиг 136%. Для сравнения по водометанольному раствору этот показатель составляет 45 – 50%; а по солевым растворам – 42 – 50%;

-  применение технологической жидкости НТЖ-3М1 в качестве  жидкости глушения совместимо со всеми водорастворимыми реагентами и материалами, используемыми при капитальном ремонте;

-  выявлена возможность загущения растворов на основе НТЖ-ЗМ1 связывающими добавками и изменения их реологических свойств в широком диапазоне, что делает их универсальным при ремонте скважин.

В период с октября 2006 года по март 2008 года, были проведены опытно-промышленные испытания различных рецептур жидкостей глушения на основе реагента НТЖ-ЗМ1. Работы по испытанию технологической жидкости проводились при температуре –30 - -45С, поэтому использовались зимние рецептуры жидкости с массовой долей основного реагента до 70%.

Подбор  рецептур жидкостей глушения производился с учетом                                        требуемых технологических параметров, учитывающих  температуру окружающей среды и геолого-технических характеристик ремонтируемых скважин. Основным показателем качества проводимых работ определен срок выхода скважин на рабочий режим. Промысловые испытания  проводились на скважинах, где производился наиболее полный комплекс работ (водоизоляция, восстановление забоя и др.) с применением таких реагентов                                            как: Акор МГ,  А-пласт, тампонажные материалы  и скважины, где проводились ремонты не связанные с воздействием на пласт. В результате опробования технологических жидкостей на основе НТЖ-3М1 в скважинах 8322; 2486; 6492; 6509, где проводился ремонт по замене  подземного и наземного оборудования или перевод скважины на другой продуктивный объект, результат по сравнению с аналогичными операциями, но с применением ВМР очевиден (таблица 1). Расход жидкости глушения на весь период ремонта минимальный – в пределах объема скважины, сроки освоения не более 5 суток, а на скважине 8322, где производили замену фонтанной арматуры, время выхода скважины на рабочий режим составило 12 часов.

Таблица 1 Сравнительные данные по затратам времени и материалов при

# ремонте скважин с применением НТЖ-ЗМ1, солевых растворов и ВМР.

| № скв. | Жидкость глушения | Время ремонта, в/час | Долив скв. м3 | Освоение, сут. | . Обработка ПЗП шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | базовая | опытная |  |  | Активный дренаж | Выход на режим | Деблокировка | Интенси фикация |
| 1358 | ВМР |  | 655.0 | 16 | 3 | 12 | - | 3 |
| 8255 | ВМР+БР |  | 1160.5 | 28 | 9 | 25 | 1 | 3 |
| 5290 | NaCl+БР |  | 1447.2 | 20 | 5 | 35 | 1 | 6 |
| 1321 | КCl+БР |  | 1304,2 | 24 | 5 | 30 | 1 | 5 |
| 1276 | ВМР+БР |  | 1186.0 | 43 | 6 | 24 | 1 | 6 |
| 8835 | ВМР+БР |  | 788,4 | 34 | 3 | 18 | 1 | 3 |
| 8431 | ИМД |  | 787.9 | 23 | 3 | 18 | 2 | 3 |
| 8322 |  | НТЖ-ЗМ1 | 54.85 | 3 | 0,5 | 1 | нет | нет |
| 2486 |  | НТЖ-ЗМ1+ БР | 463.96 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 6492 |  | НТЖ-ЗМ1 | 283.59 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 6509 |  | НТЖ-ЗМ1 | 463.7 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 8340 |  | НТЖ-ЗМ1+ БР | 513.26 | 25 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 8318 |  | НТЖ-ЗМ1 | 563.39 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 1302 |  | НТЖ-ЗМ1 + БР + ИМД | 537.46 | 32 | 2 | 12 | 1 | 3 |
| Итого | Традиционные ж-ти (ВМР, ИМД, р-р КCI и NaCI) – (45 * 7) + 188 = 503 м3; Экспериментальная ж-ть (НТЖ-ЗМ1) – (45 * 7) + 78 = 393 м3. |

На скважинах  8340; 1302, где работы связаны с промывкой забоя и ликвидацией негерметичности эксплуатационной колонны,  расход ЖГ увеличивается за счет таких операций, как: доливы, испытания на приемистость с целью определения объема закачиваемого реагента и др.  Указанные операции значительно снижают проницаемость ПЗП, что в целом отражается и на времени освоения скважин (таблица 1). Однако, за счет вязкостных характеристик  жидкости на основе НТЖ-ЗМ1, снижается время промывки забоя скважины и расход жидкости на долив при восстановлении циркуляции.

По результатам промысловых испытаний на скважинах, где проводился ремонт с применением реагента НТЖ-ЗМ1 отмечается снижение затрат как по времени, так и по материалам.  Так при ремонте скважины 1358 по замене фонтанной арматуры на технологические операции (глушение, освоение, восстановление рабочих параметров) было  израсходовано жидкости значительно больше, чем на скважине 8322 с аналогичным видом ремонта и составил 66 м3 и 45м3 соответственно. Снижение затрат достигается также за счет уменьшения расходов на приготовление технологической жидкости.  Жидкость НТЖ-ЗМ1 готовится в полевых условиях простым смешиванием основных компонентов, и не требует специального оборудования. Благодаря низкому классу опасности (IV) ЖГ на основе НТЖ-ЗМ1, при освоении скважин утилизировано 75м3 технологической жидкости для повторного ее использования.

Рисунок 1  Темп  выхода скважин на рабочий режим после глушения и ремонта с применением НТЖ-ЗМ1 и ВМР.

При оценке результатов ремонта скважин с применением технологических жидкостей на основе НТЖ-3М1 необходимо отметить, что на всех экспериментальных скважинах получена устойчивая циркуляция   рабочих растворов без ощутимых поглощений, а после завершения ремонтных работ сроки освоения и выхода скважин на оптимальный режим работы снижаются в среднем на 50-60 % (рисунок 1).

Применение рецептур технологических  жидкостей на основе НТЖ3М1 позволяет не только предохранить призабойную зону от загрязнения в процессе проведения ремонтных работ, но и способствует ее очистке от ранее внесенных кольматирующих компонентов в процессе предыдущих ремонтов и фильтрата бурового раствора при вторичном вскрытии новых эксплуатационных объектов.

В результате теоретического поиска, лабораторных исследований и промысловых  испытаний специалистами ООО «Газпром добыча Уренгой» разработана серия рецептур жидкостей  глушения скважин на основе НТЖ-ЗМ1 по всем параметрам удовлетворяющих требованиям текущего состояния разработки УНГКМ:

- сохраняют фильтрационные свойства  пласта на уровне доремонтных;

- обеспечивают в процессе ремонта устойчивую циркуляцию жидкости в стволе скважины без поглощений, расход химреагентов  при этом снижается в 1,5 - 2 раза;

- способствуют очистке призабойной зоны (ПЗП), тем самым, сокращая сроки освоения и вывода скважин на оптимальный режим  работы в 2 - 2,5 раза;

- фактический экономический эффект от внедрения жидкости глушения на основе реагента НТЖ-ЗМ1 при глушении 7-ми скважин за счет снижения сроков капитального ремонта и снижения расхода химических реагентов    составил более миллиона рублей;

- в результате всесторонних, исследований технологических параметров рецептур жидкостей глушения на основе реагента НТЖ-ЗМ1 установлено, что исследуемый тип реагента  при широком внедрении позволит	повысить эффективность ремонтных работ за счет:

- высокого уровня технологичности, т.е. возможности  регулирования  реологических и фильтрационных свойств;

-     сохранения гидропроводности призабойной зоны пласта;

-  повышения надежности и технологичности проводимых работ в     условиях репрессии на пласт, в 1,5 - 2 раза превышающей пластовые давления;

Список литературы

- Жидкости для глушения скважин, не повреждающие коллекторские свойства пласта /С.А. Рябоконь, Н.К. Герцева, А.А. Бояркин //Сб. трудов "НПО "Бурение", - 2001. - №6. – С 79-84.

- А. А. Ахметов. Капитальный ремонт скважин на Уренгойском месторождении. - Уфа, УГНТУ, 2000 г.

- М. Ю. Попов. Основные проблемы разработки Ямбургского газоконденсатного месторождения и возможные пути их решения. Доклады конференции "Последние достижения и технологии реновации скважин и повышения эффективности нефтегазодобывающих предприятий", г. Новый Уренгой, 04.12.2003 г.

- С. А. Рябоконь, В. И. Бадовская, А.А. Бояркин. О выборе жидкостей для консервации нефтяных скважин. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 1999 г.

- Развитие исследований по теории фильтрации в СССР. - М.: Наука, 1969.