Механизм оценки профессионального риска методом расстановки приоритетов

За последнее десятилетие в практику управления охраной труда прочно вошло понятие профессионального риска. Оценка профессионального риска сегодня реальный инструмент, при помощи которого возможно выявление наиболее «узких» мест с точки зрения безопасности труда работников и целевое расходование средств на своевременное снижение (либо ликвидацию) опасности.

Основная проблема при оценке профессионального риска – отсутствие единой методики, которая была бы доступна инженеру и при этом давала бы реальный результат. В действующих методиках окончательные оценки риска носят формальный и условный характер.

В рамках данной работы предлагается проводить оценку профессионального риска методом расстановки приоритетов.

Механизм заключается в отборе экспертов, получении и использовании экспертных оценок, расчете риска и разработке мероприятий по снижению и профилактике травматизма.

Сущность данного метода заключается  в попарном сравнение  операций. Данный метод дает возможность расположить группу таких операций в ряд по возрастанию (убыванию) степени выраженности основного признака, в качестве которого принят риск травмирования. Сопоставление операций  можно осуществлять, используя матрицу парных сравнений. При заполнении матрицы парных сравнений применяются знаки  >, < ,=.

Рассмотрим применение механизма оценки профессионального риска методом расстановки приоритетов на примере слесаря РТУ при выполнении такого технологического процесса, как текущий ремонт магистральных и подпорных насосов.

Согласно «Руководства по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций» ОАО АК Транснефть данный технологический процесс состоит из следующих операций:

| A | Визуальный контроль герметичности стыков крышки с корпусом, мест соединений с технологическими и вспомогательными трубопроводами |
| --- | --- |
| B | Проверка состояния фланцевых и резьбовых соединений |
| C | Проверка технического состояния муфты |
| D | Проверка равномерности зазора по окружности между втулкой и диафрагмой промвального узла |
| E | Визуальный контроль герметичности трубопроводов системы смазки, охлаждения |
| F | Проверка состояния подшипников, измерение радиальных зазоров между валом и вкладышем подшипников, при необходимости, замена |
| G | Промывка трубопроводов отвода утечек горячей водой |
| H | Демонтаж узла торцовых уплотнений, промывка, визуально-измерительный контроль, установка в насос |
| I | Проверка центровки и выполнение центровки, если необходимо по результатам вибродиагностического контроля |
| J | Опрессовка насоса и вспомогательных трубопроводов |
| K | Обкатка |

Эксперту необходимо ответить на вопрос: «Какая операция опаснее?». Если операция А опаснее или вреднее по отношению к операции В, то А>В. Если операции эксперт оценивает как равноопасные, то А=В. В качестве критериев оценки могут выступать наличие движущихся машин и механизмов, острые кромки инструментов и оборудования,  повышенная загазованность и запыленность рабочей зоны,  повышенные уровни шума и вибрации,  расположение рабочего места на высоте, ошибки при выполнении операции, статистические данные о травматизме,  периодичность выполнения операции и т.д.

В качестве экспертов на предприятии могут выступать члены аттестационной комиссии, руководители подразделений и мастера, а также работники сторонних организаций, привлекаемых для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Сравнивая поочередно операции можно составить матрицу смежности.

| A=B | B<C | C>D | D>E | E<F | F>G | G<H | H>I | I>J | J<K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A<C | B<D | C>E | D<F | E<G | F<H | G>I | H>J | I>K |  |
| A<D | B=E | C<F | D<G | E<H | F>I | G<J | H>K |  |  |
| A=E | B<F | C<G | D<H | E<I | F<J | G<K |  |  |  |
| A<F | B<G | C<H | D<I | E<J | F<K |  |  |  |  |
| A<G | B<H | C<I | D<J | E<K |  |  |  |  |  |
| A<H | B<I | C<J | D<K |  |  |  |  |  |  |
| A<I | B<J | C<K |  |  |  |  |  |  |  |
| A<J | B<K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A<K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основе системы парных сравнений строится квадратная матрица.

Далее рассчитываются приоритеты, с учетом поправочных коэффициентов. Эти приоритеты и будут являться рисками травмирования при выполнении технологических операций.

Итоговые сравнения расчета риска травмирования по операциям технологического процесса представлены на рисунке, из которого видно, что основной риск в работу привносят четыре-пять операций.

| H | J | I | K | F | G | C | D | A | B | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,13720 | 0,11629 | 0,10762 | 0,10619 | 0,10619 | 0,09681 | 0,07874 | 0,07149 | 0,05982 | 0,05982 | 0,05982 |

Наиболее травмоопасной операцией является демонтаж узла торцовых уплотнений, промывка, установка в насос. Поскольку при проведении данной операции в насосе после опорожнения остается нефть, т.е. работа в загазованной взрывоопасной среде. Данная операция проводится в стесненных условиях с большими физическими нагрузками (тяжелые инструменты: лом, съемник…)

Таким образом, полученные  по данной методике экспертные оценки позволяют оценить степень травмоопасности как операции  в частности так и технологического процесса в целом, применив следующую формулу:

где n – число операций j-го технологического процесса.

Общий риск при выполнении текущего ремонта магистральных и подпорных насосов составит 0,650991.

Для абсолютной оценки опасности технологических процессов и операций, в соответствии с принятой практикой, можно рекомендовать следующую классификацию травмоопасности.

| Класс | Условия профессиональной деятельности | Rmnj |
| --- | --- | --- |
| I | Безопасные (оптимальные) | <0,7 |
| II | Относительно безопасные (допустимые) | 0,7-0,8 |
| III | Опасные | >0,8 |

Согласно данной классификации проведение текущего ремонта магистральных и подпорных насосов относится к безопасным (оптимальным условиям труда).

Таким образом, достоинством механизма оценки профессионального риска методом расстановки приоритетов является простота высказываний суждений в виде попарного сравнения операций

На основе предъявленной методики можно определить и выделить наиболее травмоопасные операции и оптимизировать работу инженера по охране труда в части профилактики производственного травматизма. Это позволит ему и непосредственному руководителю работ (мастер, начальник участка и т.п.) уделить особое внимание на травмоопасные операции при проведении обучения и инструктажей, чаще контролировать соблюдение правил техники безопасности тех операций, которые имеют высокую оценку риска.

Такие подходы к оценке риска позволят, во-первых, реально применять теорию риска на практике и, во-вторых, как следствие этого, интенсифицировать работу по профилактике и снижению случаев производственного травматизма, особенно для профессий, где понятие рабочего места в классическом смысле отсутствует.

Использование предлагаемого метода позволит более качественно идентифицировать опасности и произвести оценку риска.