ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ

ТУРНЕЙСКО-ФАМЕНСКОЙ ЗАЛЕЖИ ОЗЕРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

С.В. Лебедев

Научный руководитель – В.А. Мордвинов

Пермский государственный технический университет

Приводится обоснование изменения режима работы нагнетательных скважин с целью улучшения состояния разработки залежи.

Озерное месторождение введено в пробную эксплуатацию в 1992 г. (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). Основная часть добычи нефти (77%) получена из Т-Фм пласта.

Геолого-физическая характеристика пластов Т1 и Фм приведена в табл.1. Залежь находится в начале второй стадии разработки. Разбуривание залежи проектным фондом скважин практически завершено.

Таблица 1

Геолого-физическая характеристика

Т-Фм залежи нефти Озерного месторождения

| Параметры | Пласты |
| --- | --- |
|  | Т1 | Фм |
| Средняя глубина залегания, м | 2033 | 2006,5 |
| Тип коллектора | карбонатный |
| Средняя нефтенасыщенная толщина, м | 11,4 | 11,2 |
| Пористость, % | 9,0 | 9,2 |
| Проницаемость, мкм2 | 0,011 | 0,031 |
| Начальное пластовое давление, МПа | 18 | 18,2 |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с | 1,35 | 1,28 |
| Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 | 0,740 | 0,733 |
| Давление насыщения нефти газом, МПа | 11,2 | 11,04 |
| Газосодержание нефти, м3/т | 142 | 141,2 |

Система поддержания пластового давления на Т-Фм залежи организована в 2003 году. «Авторским надзором» предусматривается комбинированная система разработки залежи, включающую систему нагнетательных скважин, расположенных внутри контура нефтеносности у его границ и дополнительные очаги нагнетания в центральной части залежи. Накопленная компенсация отбора жидкости из залежи закачкой воды на 01.01.2008г. составляет 32%. Среднее пластовое давление на 01.01.08г. снизилось до 12,5 МПа.

В  районе скв. №37 пластовое давление в период с 2005 по 2008гг. уменьшилось на 44% и стало равным 7,5 МПа, что значительно ниже давления насыщения нефти газом (11,04 МПа). В  скв. №457– на 17% и равняется 9,5 МПа.

С помощью программного продукта Tempest MORE на геолого-гидродинамической модели проверена динамика пластового давления при текущих показателях разработки [2]. Среднее пластовое давление к 01.01.2019 г. снижается до уровня 8,6 МПа.

На модели залежи рассчитано семь различных вариантов системы заводнения на 10 лет начиная 01.01. 2009 с различной компенсацией закачки. Варианты отличаются приемистостью нагнетательных скважин (табл. 2). Также предлагается перевести из добывающего в нагнетательный фонд скв. №№37 и 457.

Таблица 2

Варианты заводнения

| Вариант | Базовый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. | Приемистость, м3/сут |
| 401 | 137 | 137 | 137 | 137 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 421 | 136 | 136 | 136 | 136 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 425 | 66 | 66 | 66 | 66 | 130 | 150 | 170 | 200 |
| 427 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 |
| 432 | 128 | 128 | 128 | 128 | 130 | 150 | 170 | 200 |
| 438 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| 445 | 244 | 210 | 244 | 150 | 240 | 260 | 280 | 220 |
| 452 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 110 | 140 | 180 |
| 453 | 267 | 267 | 267 | 267 | 270 | 280 | 300 | 330 |
| 457 | доб. | 145 | 240 | 200 | 200 | 220 | 240 | 290 |
| 37 | доб. | 125 | 200 | 280 | 175 | 280 | 220 | 260 |

С помощью программного продукта «Анализ-3» произведена оценка остаточных извлекаемых запасов по скв. №№37 и 457. Выработка запасов составляет: по скв. №37 – 58%; по скв. №457 – 61%.

При моделировании получены данные о забойных давлений нагнетательных скважин при текущих значениях коэффициентов приемистости (табл. 3).

Прогнозные значения забойного давления большинства скважин для вариантов 6 – 7 превышают давление разрыва горных пород (38 МПа)[1]. По вариантам 4 – 5 приемистости скв. №№425, 438, 452 и 37 не позволяют провести их реализацию. Для их реализации необходимо проводить ГТМ по увеличению приемистости на перечисленных скважинах.

Наиболее эффективным ГТМ на залежи Т-Фм является проведение соляно-кислотных обработок. Произведен расчет прироста коэффициента приемистости по названным скважинам статическим методом.

Таблица 3

Забойные давления по скважинам

| Вариант | Базовый | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скв. | Забойные давления, МПа |
| 401 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 36,2 | 36,2 | 49,0 | 56,4 |
| 421 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 36,2 | 36,2 | 49,2 | 56,6 |
| 425 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 52,3 | 58,4 | 64,6 | 73,9 |
| 427 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 34,7 | 37,7 | 42,1 | 49,4 |
| 432 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,8 | 35,7 | 38,5 | 42,8 |
| 438 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 56,9 | 65,8 | 79,1 | 101,2 |
| 445 | 35,0 | 31,9 | 35,0 | 26,4 | 34,6 | 36,5 | 38,3 | 32,8 |
| 452 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 45,1 | 51,7 | 61,5 | 74,6 |
| 453 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,2 | 33,0 | 34,5 | 36,7 |
| 457 |  | 13,9 | 17,0 | 15,7 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 18,5 |
| 37 |  | 17,6 | 23,6 | 30,0 | 21,6 | 30,0 | 25,2 | 28,4 |

В табл. 4 приведены результаты расчетов КИН предлагаемых вариантов. Проведение ГТМ позволят реализовать вариант №5, при котором достигается наибольший КИН.

Таблица 4

Результаты гидродинамического моделирования

| Вариант | КИН на конец расчетного периода, доли ед. |
| --- | --- |
| Базовый | 0,1916 |
| 1 | 0,1917 |
| 2 | 0,1921 |
| 3 | 0,1922 |
| 4 | 0,1930 |
| 5 | 0,1945 |

Оценка экономической эффективности вариантов представлена в табл.5.

Таблица 5

Чистый дисконтированный доход на конец расчетного периода

| Вариант | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. |
| --- | --- |
| 1 | -9,6 |
| 2 | 8,0 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 18,7 |
| 5 | 23,0 |

В целом, наиболее эффективным является 5 вариант заводнения. Накопленная компенсация отбора жидкости из залежи закачкой воды к 01.01.2019 г. составит 100%. Срок окупаемости – 3,5 года.

Литература

- Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи / И.Т. Мищенко, В.А. Сахаров, В.Г. Грон и др.: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра. 1984. – 272 с.

- Руководство пользователя Tempest View v.6.3.