Обоснование заложения поисковых скважин на Приуральском участке.

Мальцева Екатерина, ГН-04-1

Руководитель: Соколовский А.П. к.г.-м.н.

Доклад представлен на 2-ю международную

геолого-геофизическую конференцию и выставку EAGE.

Приуральский участок административно находится на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, на стыке Приуральской нефтегазоносной области и Восточо-Уральской нефтегазоносной области. Участок находится в поисково-разведочной стадии, бурением не изучен.

Задачами работы является исследование условий проведения проектных работ, анализ состояния изученности поискового участка, исследование состояния нефтегазоперспективных пластов и определение характера их залегания, а также обоснование методики и объёмов выполнения поисково-разведочных работ.

Разрез участка, ровно как и большей части Западно-Сибирской плиты, условно делится на три структурных этажа: палеозойский складчатый фундамент, триасовый промежуточный этаж и мезозойско-кайнозойский осадочный чехол. Кровля фундамента, к которой традиционной приурочен отражающий горизонт «А», залегает на территории участка на глубинах 900-1600 м. На временных разрезах доюрское основание района исследований разбито системой субвертикальных дизъюнктивных нарушений разной амплитуды, проникающих в отложения юры. На породах доюрского комплекса с резким угловым и стратиграфическим несогласием залегают отложения тюменской свиты.

Территорию участка покрыта площадными сейсмическими работами МОВ ОГТ масштаба 1:50 000, плотность сети профилей достигает 1,27 км/км2. Непосредственно на территории участка пробуренных скважин нет. Ближайшая скважина расположена в 38 км от границы участка.

Наиболее перспективными в плане поиска залежей нефти и газа не Приуральском участке приняты отложения пластов П1 (нижняя даниловская подсвита – вогулкинская толща), Ю2, Ю3, Ю4 (верхняя часть тюменской свиты) и кора выветривания (доюрский комплекс). На соседних площадях максимальные притоки нефти составили 213 м3/сут и 103 м3/сут из коры выветривания на Каменной площади, приток газа – 2108 тыс.м3/сут из пласта П на Верхнекондинской площади.

Отложения коры выветривания представляют собой один из главных перспективных объектов на соседних территориях. Мощность её варьируется в широких пределах – от 0 до 140 м. Залежи нефти образовываются путём миграции углеводородов из примыкающих к сводам нефтенасыщенных пластов в зоны разуплотнения коры выветривания. Основная проблема прогноза нефтегазоносности заключается в поиске этих участков с улучшенными коллекторскими свойствами.

Продуктивные отложения верхней юры (пласты Ю2-4) представляют собой структурно-стратиграфические ловушки мощностью до 20 м, при этом эффективная мощность составляет 2-3 метра.

Отложения вокулкинской толщи – пласт П1 – также является структурно-стратиграфической ловушкой.

Для осуществления поисковых работ предусматривается бурение 4-х поисковых скважин: 1П, 2П, 3П и 4П (таблица 1 и рисунок 1).

Таблица 1. Обоснование целесообразности бурения скважин

| № скв. | Alt | Категория | Проектная глубина, м | Горизонт забоя | Целевое назначение скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1П | 120 | Поисковая | 1340 | триас | Опоискование ловушки в пласте П1. |
| 2П | 136 | Поисковая | 1460 | триас | Опоискование ловушки в пласте Ю2. |
| 3П | 136 | Поисковая | 1530 | триас | Опоискование ловушек в пластах Ю2, Ю3 и К.В. |
| 4П | 141 | Поисковая | 1620 | триас | Опоискование ловушек в пластах П1, Ю2 и К.В. |

Рис. 1. Схема размещения поисковых скважин

Строительство поисковых скважин должно обеспечить решение следующих задач:

- выявление залежей УВ, перевод ресурсов из категории С3 в С1 и С2;

- выделение пластов-коллекторов и флюидоупоров;

- испытание продуктивных пластов и отбор проб;

- изучение физических свойств коллекторов;

- получение промышленных притоков нефти и газа.

Проектные скважины закладываются в пределах контуров ловушек перспективных пластов. В наиболее благоприятных, для поиска залежей УВ участках, в прикупольных областях, на склонах структурно-стратиграфических ловушек, на трассах сейсмопрофилей для достоверной увязки сейсмических горизонтов с данными бурения.

Проектным горизонтом для всех скважин является доюрское основание.

Конструкция скважины должна обеспечивать возможность проведения полного комплекса геофизических исследований в скважине, испытания на приток жидкости в открытом стволе и в колонне, гидродинамических исследований, а также отбора глубинных проб нефти и газа (рисунок 2).

Для предупреждения размыва устья скважины при бурении под кондуктор и перекрытия рыхлых четвертичных отложений предусматривается спуск направления на глубину 50 м. Планируется, что спуск кондуктора на глубину 400 м будет достаточным для ликвидации осложнений при возможных нефтегазопроявлениях из продуктивной части разреза. Подъём тампонажного раствора проектируется до устья скважины.

Рис.2. Конструкция скважины

Литература:

1. Методические указания по ведению работ на стадиях поисков и разведки месторождения нефти и газа. М., ВНИГНИ, 1982.

2. Методические указания по составлению геологических проектов глубокого бурения при геологоразведочных работах на нефть и газ, Москва, 1995.

4. Середа Н.Г., Соловьёв Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. М., «Недра», 1974.

Научный руководитель: Соколовский А.П., доцент, к.г.-м.н.