С. В. Мильчаков

Пермский государственный технический университет

Научный руководитель: профессор В. А. Мордвинов

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

В НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ ПРИ ИХ ИССЛЕДОВАНИИ

Определена возможность сокращения продолжительности гидродинамических исследований добывающих скважин при снятии кривых восстановления давления и уменьшения потерь в текущих отборах нефти.

There is determined the possibility of shortening the time of hydrodynamic investigation in obtaining drill holes during the removal of the pressure recovery curves and of the decrease of losses in the current selections of the oil.

Цель работы: повышение эффективности эксплуатации нефтедобывающих скважин.

Разработка нефтяных месторождений, приуроченных к уникальному Верхнекамскому месторождению калийных солей (ВКМКС), должна осуществляться таким образом, чтобы не нарушать и не осложнять процессы добычи калийных руд, не терять их промышленные запасы и не приводить к возникновению аварийных ситуаций под землей и на поверхности. В связи с этим важно не растягивать процессы нефтеизвлечения, не допускать значительных простоев скважин, которые могут быть вызваны необходимостью проведения подземных ремонтов или гидродинамических исследований.

В соответствии с регламентом РД 153-39.0-109-01 гидродинамические исследования скважин  методом восстановления давления (снятие КВД) должны проводиться один раз в полугодие.

Продолжительность периода восстановления давления в скважинах в процессе исследования зависит от пьезопроводности пласта и может достигать десяти и более суток. При большой продолжительности на процесс восстановления давления могут оказывать влияние различные факторы, искажающие форму КВД. В качестве примера на рис.1 приведена КВД скв.314 Сибирского месторождения: исследования проводились в течение 20-ти суток, потери добычи в связи с простоем скважины составили около 80 т нефти. В последний период явно недовосстановленное давление значительно снизилось, что может быть связано с влиянием на исследуемую скважину изменений в работе других скважин – добывающих или нагнетательных.

Рис.1. КВД скважины 314 Сибирского месторождения

Продолжительные исследования скважин не всегда позволяют получать качественные данные и приводят к заметным потерям в текущей добыче нефти.

Для определения возможности сокращения времени исследований проведена оценка КВД скважин двух месторождений, приуроченных к ВКМКС: Уньвинского и Сибирского (объекты разработки в отложениях бобриковского горизонта).

Выполненный анализ полученных при исследовании каждой скважины данных включает:

- Построение аппроксимированной КВД для всего периода исследований (период Тполн);

- Определение по этой КВД пластового давления (Рпл) и проницаемости удаленной зоны пласта (kузп);

- Построение аппроксимированных КВД по данным, полученным за неполные (сокращенные до 0,5Тполн) периоды исследований, путем последовательного отбрасывания последних точек на полной КВД;

- Определение для каждой КВД (п.3) Рпл и kузп;

- Определение минимальной (достаточной) продолжительности периода (Тдост) исследований, при которой полученные значения Рпл и kузп отличаются от значений этих параметров для полной КВД не более, чем, соответственно, на 5,0 и 7,5%.

Полученные при обработке результаты приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Результаты обработки КВД скважин Уньвинского месторождения

| № п/п | № скв | Kпрод, м3/сут·МПа | Тполн, сут | Тдост, сут | Рпл, МПа | кузп, мкм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при Тполн | при Тдост | при Тполн | при Тдост |
| 1 | 580 | 0,09 | 12,36 | 12,26 | 14,014 | 14,137 | 0,00019 | 0,00019 |
| 2 | 345 | 0,35 | 12,49 | 11,60 | 18,041 | 18,076 | 0,0002 | 0,0002 |
| 3 | 208 | 0,55 | 7,07 | 6,00 | 15,492 | 14,721 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | 319 | 0,66 | 10,28 | 9,22 | 14,228 | 14,125 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | 339 | 1,13 | 11,81 | 9,06 | 15,005 | 14,986 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | 35 | 2,24 | 6,34 | 4,35 | 18,533 | 18,458 | 0,011 | 0,0114 |
| 7 | 320 | 3,31 | 6,14 | 5,53 | 15,457 | 15,331 | 0,043 | 0,041 |
| 8 | 91 | 4,85 | 9,13 | 5,00 | 16,456 | 16,342 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | 81 | 8,71 | 4,86 | 4,49 | 15,367 | 15,320 | 0,009 | 0,0085 |
| 10 | 549 | 10,03 | 4,90 | 2,78 | 16,287 | 16,135 | 0,024 | 0,025 |
| 11 | 37 | 10,39 | 3,21 | 2,96 | 17,272 | 17,328 | 0,018 | 0,0171 |
| 12 | 470 | 10,87 | 1,97 | 1,74 | 14,887 | 14,327 | 0,062 | 0,063 |
| 13 | 93 | 12,49 | 2,36 | 2,32 | 16,634 | 17,081 | 0,381 | 0,362 |
| 14 | 104 | 13,73 | 4,08 | 3,10 | 19,854 | 19,854 | 0,076 | 0,075 |
| 15 | 342 | 15,09 | 5,85 | 3,97 | 18,681 | 18,574 | 0,032 | 0,033 |
| 16 | 353 | 15,94 | 5,17 | 2,96 | 15,440 | 15,352 | 0,032 | 0,033 |
| 17 | 419 | 20,83 | 1,86 | 1,24 | 16,713 | 16,682 | 0,234 | 0,243 |
| 18 | 427 | 50,15 | 3,93 | 2,99 | 15,285 | 15,336 | 0,095 | 0,097 |
| 19 | 352 | 50,31 | 1,08 | 1,06 | 15,338 | 15,518 | 1,172 | 1,113 |
| Ср. значение | 12,20 | 6,05 | 4,88 | 16,262 | 16,194 | 0,116 | 0,113 |

Таблица 2

Результаты обработки КВД скважин Сибирского месторождения

| № п/п | № скв | Kпрод, м3/сут·МПа | Тполн сут | Тдост | Рпл, МПа | кузп, мкм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сут | при Тполн | при Тдост | при Тполн | при Тдост |
| 1 | 142 | 7,04 | 0,91 | 0,62 | 10,931 | 10,943 | 0,038 | 0,036 |
| 2 | 144 | 7,72 | 2,82 | 1,95 | 19,694 | 19,609 | 0,010 | 0,0094 |
| 3 | 150 | 20,87 | 0,23 | 0,17 | 18,842 | 18,815 | 0,068 | 0,065 |
| 4 | 590 | 7,15 | 0,69 | 0,67 | 16,582 | 16,609 | 0,025 | 0,024 |
| 5 | 346 | 2,42 | 9,35 | 5,35 | 17,172 | 16,899 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | 302 | 2,12 | 10,05 | 8,20 | 15,528 | 15,544 | 0,004 | 0,004 |
| 7 | 154 | 31,66 | 0,29 | 0,28 | 12,773 | 13,291 | 0,659 | 0,626 |
| 8 | 302 | 0,92 | 6,31 | 3,25 | 16,800 | 16,189 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | 502 | 3,16 | 5,72 | 4,74 | 15,628 | 15,577 | 0,054 | 0,052 |
| 10 | 336 | 0,76 | 10,76 | 10,55 | 18,022 | 17,470 | 0,004 | 0,0036 |
| 11 | 335 | 46,12 | 0,54 | 0,29 | 17,389 | 17,375 | 0,245 | 0,251 |
| 12 | 314 | 0,84 | 6,83 | 6,27 | 16,600 | 16,130 | 0,009 | 0,0095 |
| 13 | 316 | 1,43 | 4,17 | 3,02 | 17,067 | 16,672 | 0,0012 | 0,00114 |
| 14 | 305 | 0,89 | 6,15 | 5,32 | 16,059 | 16,045 | 0,021 | 0,020 |
| 15 | 309 | 22,76 | 1,20 | 1,00 | 17,146 | 16,992 | 0,093 | 0,089 |
| 16 | 313 | 2,17 | 3,54 | 2,60 | 14,630 | 14,870 | 0,017 | 0,016 |
| 17 | 327 | 14,38 | 0,64 | 0,38 | 13,146 | 13,193 | 0,053 | 0,051 |
| 18 | 323 | 1,81 | 7,26 | 4,58 | 16,584 | 16,5343 | 0,004 | 0,004 |
| 19 | 318 | 39,25 | 0,13 | 0,11 | 14,822 | 14,682 | 0,463 | 0,441 |
| Ср. значение | 11,24 | 4,08 | 3,12 | 16,074 | 15,970 | 0,093 | 0,090 |

По результатам, полученным при обработке, были построены графики зависимости Тполн и Тдост проведения исследований при снятии КВД от коэффициентов продуктивности скважин, соответственно, рис.2, 3 и 4,5.

Рис.2. Зависимость времени полного восстановления давления от коэффициента продуктивности (Уньвинское месторождение)

Полученные результаты можно аппроксимировать  степенной зависимостью:

(1)

где Тполн – время полного восстановления давления в скважинах Уньвинского месторождения, сут; Kпрод – коэффициент продуктивности скважин Уньвинского месторождения, м3/(МПа*сут)

Рис.3. Зависимость времени полного восстановления давления от коэффициента продуктивности (Сибирское месторождение)

Полученные результаты можно аппроксимировать  степенной зависимостью:

(2)

Рис.4. Зависимость достаточного времени восстановления давления от коэффициента продуктивности (Уньвинское месторождение)

Полученные результаты можно аппроксимировать  степенной зависимостью:

(3)

Рис.5. Зависимость достаточного времени восстановления давления от коэффициента продуктивности (Сибирское месторождение)

Полученные результаты можно аппроксимировать  степенной зависимостью:

(4)

По результатам, приведенным в табл. 1 и 2, построены диаграммы (рис. 6 и 7), на которых показана разница периодами Тполн и Тдост для указанных номеров скважин.

Рис. 6. Сравнение Тполн и Тдост (Уньвинское месторождение)

Рис. 7. Сравнение Тполн и Тдост (Сибирское месторождение)

Из приведенных данных следует, что сокращение времени исследования скважин возможно и экономически  может быть эффективно за счет снижения потерь текущей добычи нефти. Результаты расчетов по определению снижения потерь в текущей добыче при уменьшении времени гидродинамических исследований скважин приведены в таб. 3 и 4.

Таблица 3

Снижение потерь в текущей добыче нефти для Уньвинского месторождения

| № п/п | № скв | Q, т | Тполн,сут | Тдост, сут | ΔТ, сут | ΔQ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 16,55 | 6,34 | 4,36 | 1,98 | 28,21 |
| 2 | 37 | 19,74 | 3,21 | 2,97 | 0,24 | 4,14 |
| 3 | 81 | 26,97 | 4,86 | 4,49 | 0,37 | 8,59 |
| 4 | 91 | 31,34 | 9,13 | 5,00 | 4,12 | 111,09 |
| 5 | 93 | 46,88 | 2,36 | 2,32 | 0,04 | 1,48 |
| 6 | 104 | 43,18 | 4,08 | 3,10 | 0,98 | 36,36 |
| 7 | 208 | 2,93 | 7,07 | 6,00 | 1,07 | 2,69 |
| 8 | 319 | 2,49 | 10,28 | 9,22 | 1,06 | 2,28 |
| 9 | 320 | 16,96 | 6,14 | 5,54 | 0,60 | 8,81 |
| 10 | 339 | 6,18 | 11,81 | 9,06 | 2,74 | 14,58 |
| 11 | 342 | 27,87 | 5,85 | 3,97 | 1,88 | 44,94 |
| 12 | 345 | 1,53 | 12,49 | 11,60 | 0,89 | 1,17 |
| 13 | 352 | 115,61 | 1,08 | 1,06 | 0,02 | 2,28 |
| 14 | 353 | 33,44 | 5,17 | 2,96 | 2,21 | 63,51 |
| 15 | 419 | 52,25 | 1,86 | 1,24 | 0,63 | 28,08 |
| 16 | 427 | 26,13 | 3,93 | 2,99 | 0,94 | 21,22 |
| 17 | 470 | 30,78 | 1,97 | 1,74 | 0,24 | 6,25 |
| 18 | 549 | 35,66 | 4,90 | 2,78 | 2,13 | 65,17 |
| 19 | 580 | 0,34 | 12,36 | 12,26 | 0,10 | 0,03 |
| Сумма | 450,87 |

Таблица 4

Снижение потерь в текущей добыче нефти для Сибирского месторождения

| № п/п | № скв | Q, т | Тполн, сут | Тдост, сут | ΔТ, сут | ΔQ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 142 | 49,00 | 0,91 | 0,62 | 0,29 | 12,29 |
| 2 | 144 | 28,80 | 2,82 | 1,95 | 0,87 | 21,50 |
| 3 | 150 | 80,00 | 0,23 | 0,17 | 0,05 | 3,58 |
| 4 | 154 | 77,60 | 0,29 | 0,28 | 0,01 | 0,83 |
| 5 | 302 | 5,50 | 10,05 | 8,20 | 1,85 | 8,75 |
| 6 | 302 | 6,10 | 6,31 | 3,25 | 3,06 | 16,03 |
| 7 | 305 | 7,00 | 6,15 | 5,32 | 0,84 | 5,04 |
| 8 | 309 | 63,50 | 1,20 | 1,00 | 0,20 | 11,00 |
| 9 | 313 | 11,37 | 3,54 | 2,60 | 0,94 | 9,19 |
| 10 | 314 | 5,50 | 6,83 | 6,27 | 0,56 | 2,66 |
| 11 | 316 | 9,00 | 4,17 | 3,02 | 1,15 | 8,90 |
| 12 | 318 | 42,00 | 0,13 | 0,11 | 0,02 | 0,58 |
| 13 | 323 | 8,70 | 7,26 | 4,58 | 2,67 | 20,00 |
| 14 | 327 | 32,00 | 0,64 | 0,38 | 0,26 | 7,26 |
| 15 | 335 | 82,50 | 0,54 | 0,29 | 0,25 | 17,74 |
| 16 | 336 | 2,50 | 10,76 | 10,55 | 0,22 | 0,47 |
| 17 | 346 | 8,40 | 9,35 | 5,35 | 4,00 | 28,92 |
| 18 | 502 | 9,71 | 5,72 | 4,74 | 0,99 | 8,23 |
| 19 | 590 | 58,50 | 0,69 | 0,67 | 0,03 | 1,47 |
| Сумма | 184,44 |

Снижение потерь в текущей добыче при уменьшении времени гидродинамических исследований скважин составит для Уньвинского месторождения 450 тонн, для Сибирского 185 тонн.

Экономическую эффективность Э можно оценить по формуле

(5)

где ΔQ – сокращение потерь добычи нефти, т ; Ц – цена реализации 1 т нефти, С – себестоимость добычи 1 т нефти.

Среднее значение дополнительной прибыли в расчете на одно исследование для одной скважины составит около 25 тыс. руб. в год (с учетом ценовых показателей 1-го квартала 2009г.).

Проведя детальный анализ, можно сделать вывод о том, что сокращение времени гидродинамических исследований скважин при снятия КВД экономически эффективно за счет снижения потерь в текущей добычи нефти.