КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ И СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА НА ПРИМЕРЕ БУХАРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

СМОРОДИНА Л.А.

ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

Волго- Уральская нефтегазоносная провинция расположена в восточной части Восточно- Европейской платформы, состоит из 12 нефтегазоносных областей (НГО), одной из которых является Предуральская НГО.

На территории Предуральской НГО расположено месторождение Бухаровское, которое в административном отношении находится на территории муниципального образования Бисертское Нижнесергинского района Свердловской области.

Выявленные газовые залежи в отложениях московского (мячковский горизонт) и башкирского ярусов среднего карбона Бухаровского месторождения приурочены соответственно к каширско-верхнекаменноугольному  и визейско-башкирскому нефтегазоносным комплексам (НГК). Поэтому мною подробно будут описываться только два этих НГК.

Визейско-башкирский НГК включает карбонатные отложения алексинского, михайловского и веневского горизонтов визейского яруса, а также все горизонты серпуховского и башкирского ярусов. Коллекторы представлены трещиноватыми мелкопористыми и кавернозными известняками и доломитами. Каширско-верхнекаменноугольный карбонатный НГК включает отложения каширского, подольского и мячковского горизонтов среднего карбона и породы верхнего карбона.  Комплекс сложен известняками и доломитами частью кавернозными и трещиноватыми.

На основе данных по скважинам №133,132,135 и 1п были построены в программе Surfer каротажные диаграммы по методам ПС, ГК из оцифрованных данных формата las. Кривые были наложены одна на другую в соответствии с глубиной для удобства рассмотрения. Каротажные кривые расставлены с учетом географического расположения скважин. В результате с северной стороны скважина 133, за ней скважины 132, 135 и 1п. Вертикальный масштаб по каждой скважине 1: 2000, а горизонтальный 1:25000.

Корреляция начата с выделения репера первого порядка. Скважины выставлены на геолого-геофизический разрез относительно кровли этого репера. Репером первого порядка являются отложения нижнего карбона. Далее по каротажным диаграммам выделены пласты. Границы пластов на кривой соответствуют точкам перегиба зарегистрированной кривой ПС.

Следующим шагом является описание литологического состава по каждому пласту. При этом руководствовалась конфигурацией кривых  ПС и  низким – высоким значениями по ГК. Терригенные, карбонатные отложения  и различные их сочетания отмечаются отклонением кривой ПС влево от нулевой линии. Глинистые отложения находятся справа от этой линии. ГК показывает естественную радиоактивность осадочных горных пород пропорционально содержанию в них глины. Повышенные значения ГК указывают на наличие аргиллитов. Изученная толща сложена известняками, доломитами, мергелями, алевролитами и аргиллитами.

Конечным пунктом работы стала стратиграфическая привязка пластов (таблица 1) [1]. Мною обозначена граница нижнепермских - верхнекаменноугольных отложений [2]. Отложения нижней перми расположены выше репера первого порядка, который сложен породами верхнего карбона. Верхнекаменноугольный отдел не разделен на ярусы.

Таблица 1. Стратиграфическая разбивка

| Скв.133 | Скв.132 | Скв.135 | Скв.1п | Горизонт | Ярус | Отдел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1880 | -1790 | -1790 | -1840 |  |  | P1 |
| -1929 | -1831 | -1830 | -1880 |  |  | C3 |
| -2036 | -1916 | -1913 | -1984 | мячковский | московский | C2 |
| -2192 | -2069 | -2092 | -2176 | подольский |  |  |
| -2300 | -2318 | -2332 | -2317 | каширский |  |  |
| -2419 | -2456 | -2454 | -2387 | верейский |  |  |
| -2540 | -2604 | -2608 | -2488 |  | башкирский |  |

Среднекаменноугольный отдел состоит из московского и башкирского ярусов. Московский ярус разделен на четыре горизонта: мячковский, подольский, каширский, верейский. Башкирский ярус залегает над отложениями серпуховского яруса нижнего карбона [3].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Мизенс Г.А. Верхнепалеозойский флиш западного Урала. Екатеринбург:  Изд-во УрО РАН, 1997. 230 с.

2. Чайкин В.Г. Литогеодинамические особенности осадконакопления в связи  с этапностью развития Предуральского краевого прогиба // Литологические аспекты геологии слоистых сред. Материалы 7-го Уральского регионального литологического совещания. Екатеринбург, Изд- во ИГиГ УрО РАН, 2006, С. 277-278.

3. Чувашов Б.И., Анфимов А.Л. Среднекаменноугольный Восточно- Уральский залив и особенности формирования карбонатной платформы // Литология и полезные ископаемые. 2001. №3. С. 245-258.