Геологическая модель аптского газоконденсатного месторождения

(площадь Британия, Северное море)

Автор: Давыдова О.П., студентка группы ГГМ-08-3 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (ООО «ПГС СНГ»)

Научный руководитель: Забродоцкая О.Н., старший геофизик ООО «ПГС СНГ»

Целью работы являлось построение геологической модели аптского газоконденсатного месторождения при использовании комплексного пакета Tigress.

Объект изучения - газоконденсатное месторождение, приуроченное к терригенным отложениям нижнего мела, аптскому ярусу. Литостратиграфически данные отложения принадлежат к формации Sola, Britannia member. Формация Sola рассматривается как мощное песчаное тело с многочисленными прослоями глин, глинистых песчаников и доломитизированных известняков. Условия формирования: трансгрессивный цикл, турбититные потоки, конусы выноса.

Начальным этапом работы явилось: загрузка *las-файлов, внесение поправкок за влияние скважины, зону проникновения. Все рассматриваемые 17 скважин являются вертикальными, практически все - эксплутационными. Интерпретация методов ГИС:

- Расчет глинистости по методу ГК (GR): построение гистограмм для определения минимальных и максимальных значений ГК.

- Метод ПС (SP) не проводился, бурение производилось на высокоминерализованной воде

- Литологическое расчленение продуктивной части разреза Построение кроссплотов по комплексу нейтронного, плотностного и акустического каротажа (NPHI-RHOB-DT)

- Определение коэффициента водонасыщенности (Sw) по методам сопротивления (ILD-ILS)

- Выделение коллекторов по кондиционному значению эффективной пористости, принято по литературным данным  6%.

Затем выполнялась детальная корреляция разрезов скважин:

- Построение схемы корреляции с СЗ на ЮВ, вдоль простирания площади Британия, характеризуется неодинаковой толщиной продуктивной формации, охватывает 13 скважин, 3 из которых не входят в площадь Британия.

- Схема корреляции проведена с СЗ на ЮВ, не затрагивает площадь Британия, характеризуется резким выклиниванием формации Sola, наблюдается стратиграфическое несогласие: скв.15-29-01 и скв.15-29b-4

- Схема корреляции проведена с СЗ на ЮВ, не затрагивает площадь Британия, характеризуется значительным увеличением толщины формации Sola и отсутствием перспективных песчаных отложений: скв.22-28a-4  и скв. 22-29-7

Обоснование газоводяного контакта в целом для залежи по данным результатов интерпретации ГИС невозможно, так как рассматриваемая часть разреза находится выше газоводяного контакта. Поверхность ГВК для залежи носит сложную форму. Исходя из литературных источников, абсолютная отметка ГВК для всей площади Британия равна (-4014) м. Градиент падения ГВК имеет северо-восточное направление и равен 30 м/км. Из имеющихся скважин по результатам опробования в скв. 016-26-16 получена вода на глубине 4138,9 м.

При отсутствии керна, коэффициент эффективной пористости был определен по комплексу методов ГИС: нейтронному, плотностному и акустическому каротажу.

Кп рассчитывался как среднее арифметическое, геометрическое и гармоническое, отдельно для каждого пропластка формации Sola, затем результаты рассчитывались как средневзвешенное по эффективной мощности продуктивного пласта Sola.

При кондиционном значении коэффициента эффективной пористости 0.06, его значение для продуктивного пласта варьирует от 0.105 до 0.163, что согласуется с литературными данными, по которым  максимальная пористость песчаников Sola -16%.

Для всей площади Британия пористость является удовлетворительной.

Единично (скв. 16-26-5) – пористость хорошая.

Нужно отметить, что случаев плохой (0,05-0,10) пористости не выявлено.

Коэффициент водонасыщенности породы определяют по материалам электрических и  электромагнитных (многозондовые ИК и БК)  методов ГИС. Это основной способ нахождения Кв и, соответственно, Кг.

Считая, что рабочая часть разреза расположена в зоне предельного газонасыщения и остаточная вода отсутствует, по аналогии с определением коэффициента эффективной пористости, снимались отчеты коэффициента водонасыщенности.

Кг = 1-Кв

Зная значение коэффициента водонасыщенности для каждого продуктивного пропластка песчаника (Britannia member), вычислялось значение коэффициента газонасыщенности, далее результаты усреднялись по пласту.

Кг=0.493-0.947

Итогом работы явилась заполненная таблица подсчетных параметров.

# Footnotes

G. A. Blackbourn and M. E. Thomson Britannia Field, UK North Sea: petrographic constraints on Lower Cretaceous provenance, facies and the origin of slurry-ﬂow deposits.