Камалов К.Н.

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия

4 курс; 124.5 гр.

Руководитель: проф.  Ахмедов Т.Р.

ДОКЛАД

«57-ая Научно-студенческая конференция»

Динамическая и кинематическая интерпретация сейсмических материалов, полученных на площадях Зардоб, Пираза, Кишлак Среднекуринской впадины

В данном докладе представлены основные результаты работы на тему: «Динамическая и кинематическая интерпретация сейсмических материалов, полученных на площадях Зардоб,Пираза,Кишлак Среднекуринской впадины».

План доклада:

- Цели работы;

- Структура Зардоб;

- Структурная карта поясов поднятий Зардоб-Шихбаги-Союдлар и Гаргалы-Беимли-Кишлак

- Сопоставление литолого-стратиграфических разрезов по линии Ахджебеди-Зардоб-Сорсор

- Временные разрезы, показывающие выделение яркого и тусклого пятна

- Временной разрез, показывающий выделение яркого пятна по разрезам динамического анализа

- Структура Пираза;

- Поднятие Пираза. Структурная карта

- Сопоставление литолого-стратиграфических разрезов по линии Борсунлу-Дуздаг-Эмирарх-Гарасачлы

- Временные разрезы, показывающие выделение яркого и тусклого пятна

- Дизъюнктивные дислокации, выделенные вдоль одной линии сейсморазведки 3D на площади Пираза

- Сейсмические атрибутные разрезы, полученные преобразованием Гильберта

- Скоростной анализ вдоль сейсмических горизонтов на аномальной зоне

- Структура Кишлак;

- Структурная карта поясов поднятий Зардоб-Шихбаги-Союдлар и Гаргалы-Беимли-Кишлак

- Сопоставление литолого-стратиграфических разрезов по линии Ахджебеди-Зардоб-Сорсор

- Выделение ловушки неантиклинального типа

- Выделение ловушки неантиклинального типа  при помощью атрибутного анализа

- Площадь Кишлак:a-мигрированный временной разрез

b-отображение литологических изменений на разрезе акустического импеданса

- Выводы и результаты работы.

В общемировых балансовых запасах нефти и газа все в большей степени начинают преобладать неантиклинальные ловушки углеводородов, среди которых значительное место принадлежит комплексно структурно-тектоническим, литолого-тектоническим и тектонически-экранированным ловушкам более сложного типа. Важнейшими компонентами геологических разрезов, влияющими как на формирование ловушек нефти и газа, так и на распределение емкостных свойств природных резервуаров являются дизъюнктивные дислокации. Надежное картирование д.д при построении детальных геологических моделей месторождений становится необходимым условием их успешной разведки и эксплуатации.

Рис.1. Тектоническая схема Среднекуринской впадины

В пределах Среднекуринской впадины на переклинальных и крыльевых частях погребных структур четко отличается выклинивание отдельных горизонтов, что позволяет выявить стратиграфические ловушки, благоприятные для сохранения залежей нефти  газа.

Цель работы. Нашей целью в данном докладе является показать возможности динамического анализа сейсмических данных в выявлении ловушек неантиклинального типа, на примере отдельных площадях Среднекуринской впадины. В начале мы дадим краткие сведение об изучаемых нами структур, а затем опишем результаты динамического анализа.

Структура Зардоб. Структура Зардоб расположен на юго-востоке города Зардоб. В конце 60-х годов прошлого столетия, эта структура была выявлена по методу МОВ, и в 1970 году отложение верхнего мела Эоцена была подготовлена в бурению. И в 1972 году на верхней части структуры начали бурить скважину №1.

Тектонически структура брахиантиклинальная и имеет размеры 4350 м по изогипсу на поверхности отложений верхнего мела-1,5х3,0 км., амплитуда больше 50 метров.

Рис.2.Структурная карта поясов поднятий Зардоб-Шихбаги-Союдлар и Гаргалы-Беимли-Кишлак

Нефтегазоносность структуры нужно связать с кластогеновыми породами Эоцена, которые заполняют древние ложи реки. Для картирования таких ловушек надо провести сейсморазведку 3D.Это реал, что на отложениях верхнего мела расположены массивные ловушки. Чтобы выявить такие ловушки, нужно провести комплекс поиска, сейсморазведку и гравиразведку вместе.

Рис.3.Сопоставление литолого-стратиграфических разрезов по линии Ахджебеди-Зардоб-Сорсор

Это временной разрез, показывающий выделение яркого и тусклого пятен. Если у водонасыщенного коллектора акустическая жесткость меньше, чем у покрышки, т.е. исходный коэффициент отражения отрицательный, то его изменение увеличивает контраст сейсмической границы, что проявляется возрастанием амплитуды отраженной волны. Этот эффект бывает хорошо заметен на волновой картине, за что получил название яркого пятна.

В нашем случае, как мы видим, в области Зардоб проявлен эффект яркого пятна.

Рис.4.Временные разрезы, показывающие выделение яркого и тусклого пятна

В левой части

На площади Зардоб, на временном разрезе, на временных окон двух мл. сек. обнаружен яркое, порождено возможно залежью углеводородов.

В правой части

слайда показаны фрагменты

временного разреза от 1,5 до 2,5 мл. сек. На разрезе а) явно видно динамическая выразительность осей синфазности; На разрезе мгновенных фаз- наблюдается инверсия

Рис.5. Временной разрез, показывающий выделение яркого пятна по разрезам динамического анализа

и увеличение мгновенных фаз; На разрезе мгнов. частот наблюдается  частотная составляющая колебаний.

Структура Пираза. Стр. Пираза расположен в районе Агдаш, на востоке от места такого же названия, на юге от железнодорожной станции Леки.

Структура была выявлена сейсморазведкой МОГТ в 1985 году, а в 1989 году Эоцен-Миоценовые отложении были подготовлены к глубокому разведочному бурению. В 1999-2000 годах, эта стр. была вновь изучена трехмерной системой  3D, который является превосходным системным наблюдением структурной сейсморазведки. В результате этих работ были уточнены пространственное положение стр. и находящейся в ней залежи типа аномалий.

Тектонически, стр. субмеридиогально-направленное, узкое, длинное, немножко оссимметрично антиклинальное.

Эоценовые осадки на кровельной части стр. -4600 м., низы Майкопа-4400 м., верхи-4000М. и имеет размеры: 8,5х1,7 км. а амплитуда колеблется от 50 до 80 м.

На разрезах скважины пробуренных на соседней области Эмирарх, выражены, карбонатными отложениями (известняк, мергель) мощностью 266 м, осадочно-вулканогенные породы верхнего мела, эоценовыми мергелями, чередованием глин и песчаников и др.

Рассматривая временной разрез, показывающий выделение яркого и тусклого пятна в области Пираза, мы видим что, в этой области проявлен эффект тусклого пятна. Потому что в нашей области акустическая жесткость водонасыщенного коллектора больше чем у покрышки, т.е исходных коэффициент отражения положительных, то его изменение уменьшает контраст сейсмической границы, что проявляется уменьшением амплитуды отраженной волны. И это на волновой картине отмечается тусклым пятном.

Как мы видим из этого разреза, наша область осложнена разрывными нарушениями. Один крупный разлом, простирающийся с северо-востока на юго-запад, и две более  мелкие разломы. Эти  нарушении относятся к типу горст. Потому что, в случае параллельных взбросов центральная часть структуры приподнято а краевые части, наоборот, опушены.

На этом слайде показан пример выделения малоамплитудных нарушений на динамическом временном разрезе и разрез мгновенных фаз.

Показывается результат скоростного анализа в зоне аномалий. В аномальной зоне наблюдается уменьшение значения скоростей  порядка 70-80 м/сек., что может быть связано с углеводородами.

Структура Кишлак. Структура Кишлак расположен к востоку от города Зардоб.

Она выявлена сейсморазведкой МОГТ в 1983 году. В 1987 году верхние отложения Майкоп-Эоцен были подготовлены к глубокому поисковому бурению, но в бурение не был включен.

Тектонически, стр. ассимметрично-антиклинальная. Размеры стр. по изогипсу 4000 м, отражающий строение поверхности отложений верхнего мела-6,2х2,0 км, амплитуда ближе к 70-100 м.

Породы играющие роль в разрезе стр. не отличаются литологическим составом соседних областей Зардоб и Мурадханлы.

Нефтегазовая перспективность стр. связано с отложениями Майкоп, мощностью 250 м и частично карбонатные отложения верхнего мела.

Мгновенная амплитуда, мгновенная фаза полученный в результате преобразования Гильберта на мигрированном временном разрезе слабо наблюденная изменения энергии атрибутного анализа и на разрезе импеданса очень хорошо виден.

Полученные результаты показаны на этом слайде. Как видно, стр. нарушениями разделена на отдельные блоки. Наличия этих нарушений были выявлены на различных графах амплитуд.

а) Используемый график обработки в разрезе предоставил разделению во всех интервалах отложений Миоцена.

б) В интерпретации разреза приручен к отложениям Эоцена, четко выделенная литологическая изменчивость этих отложений по разрезе акустического импеданса. На этом рисунке оси синфазности связано с прослоистостью разреза.

Выводы и результаты работы. В данном докладе мы широко раскрыли и показали возможности динамического анализа сейсмических данных в выявлении ловушек неантиклинального типа, на примере отдельных площадях Среднекуринской впадины.

Исследованием неантиклинальных ловушек в зонах выклинивания а также стратиграфических ловушек, занимались многие ученные. Мы успешно выполнили задачу который заключался в количественной применении обработки сейсмических данных с использованием обработационных и интерпретационных комплексов программ Land Mark.

# Text boxes

Рис. 6. Поднятие Пираза. Структурная карта

Рис.7.Сопоставление литолого-стратиграфических разрезов по линии Борсунлу-Дуздаг-Эмирарх-Гарасачлы

Рис.8.Временные разрезы, показывающие выделение яркого и тусклого пятна

Рис.9.Дизъюнктивные дислокации, выделенные вдоль одной линии сейсморазведки 3D на площади Пираза

Рис.10.Сейсмические атрибутные разрезы, полученные преобразованием Гильберта

Рис.11.Скоростной анализ вдоль сейсмических горизонтов на аномальной зоне

Рис.12.Структурная карта поясов поднятий Зардоб-Шихбаги-Союдлар и Гаргалы-Беимли-Кишлак

Рис.13.Сопоставление литолого-стратиграфических разрезов по линии Ахджебеди-Зардоб-Сорсор

Рис.14.Выделение ловушки неантиклинального типа

Рис.15.Выделение ловушки неантиклинального типа  при помощью атрибутного анализа

Рис. 16. Площадь Кишлак:

a-мигрированный временной разрез

b-отображение литологических изменений на разрезе акустического импеданса